## Slide 1
ارائه چالش‌های مرتبط با هوش مصنوعی
ابوالفضل شیبانی فر
کارشناس واحد فناوری و نوآوری MSTID

## Slide 2
Al Case Studies in Steel industry

## Slide 3
Ironmaking
Pelletizing

## Slide 4
Disc speed
Disc angle
Optimize pelletizing process
Total input tonnage per disc
Moisture level
Optimize pelletizing process
Notes: گندله­های تولید شده در انتهاي فرآيند تولید، از لبه­هاي ديسك­های گردان بيرون ريخته و براي انجام عمليات پخت به سمت كوره منتقل مي­شوند.
بهترین دانه­بندی و حداقل مصرف انرژي در کوره پخت در صورت کنترل قطر گندله­ها در بازه 9 تا 16 ميلي­متر
جهت کنترل دقیق فرایند نیاز است تا 4 پارامتر اصلی نظیر حجم و تناژ ورودی به دیسک، سرعت چرخش دیسک ، رطوبت و زاویه دیسک کنترل شوند. در حال حاصر، در فولاد مبارکه تنها سرعت چرخش دیسک کنترل میشود. اما کنترل سه پارامتر دیگر بر مبنای الگوریتم های یادگیری ماشین میتواند سبب افزایش کیفیت محصول تولیدی و انتقال آن به کوره های میدرکس شود. در این راستا شرکت Metso پیشتاز است.

## Slide 5
Optimize pelletizing process
Increase in the percentage of pellets with the desired dimensions in automatic mode compared to manual mode by 1%
Reduce the average difference between fine and coarse pellets by 5%
Saving in cost and energy
Increase in granulation within the desired range (10% difference) in automatic mode compared to manual control mode by 18%
1
2
4
5
Benefits
Notes: افزایش درصد گندله­های با ابعاد مطلوب در حالت اتوماتیک نسبت به حالت دستی به میزان 1% (افزایش میزان بهره­وری)
کاهش متوسط اختلاف گندله­های ریزدانه و درشت دانه به میزان 5% (بهبود کیفیت دانه­بندی)
صرفه­جویی در هزینه و انرژی
افزایش دانه­بندی در بازه مطلوب (اختلاف 10 درصد) در حالت اتوماتیک نسبت به حالت کنترل دستی به میزان 18%

## Slide 6
Steelmaking
Continuous casting

## Slide 7
metallurgical factors: steel cleanness and aluminum content,
hydrodynamic factors: steel flow rate and nozzle geometry,
thermodynamic factors: cold steel and heat transfer inside the nozzle,
nozzle material
unpredictable disturbances and operational faults.
Continuous casting is usually done in series including 3–6 successive heats.
About 360–720 tons of steel goes through a nozzle during its lifetime.
The casting speed and the stopper rod position give the indication of nozzle clogging
how long time the casting can continue and when the nozzle should be changed
Reasons for nozzle clogging:
Online Estimation Of Clogging

## Slide 8
Conventional method :
-Visual detection
-Challenges of existing methods:
Online Estimation Of Clogging
Requirement of frequent calibration
Delay in real-time detection
High sensitivity to light, smoke and splash
Using electromagnetic based methods
Accuracy: About 70%
Notes:   در فرایند ریخته‌گری فولاد، تشخیص ورود سرباره به جریان مذاب برای جلوگیری از افت کیفیت و افزایش راندمان امری ضروری است.
  اختلاط تدریجی سرباره و مذاب در انتهای تخلیه که تشخیص بصری را سخت و پرخطا می‌کند.
  راهکار سنتی:
  -تشخیص بصری
  -استفاده از روش های مبتنی‌بر الکترومغناطیس،
  دقت : حدود 70%
  چالش‌های روش‌های موجود:
  -حساسیت بالا به نور، دود و پاشش
  -نیاز به کالیبراسیون مکرر
  -تاخیر در تشخیص real-time

## Slide 9
Online Estimation Of Clogging
Using thermal cameras and using machine vision and artificial intelligence algorithms.
Increased accuracy and uniformity of decision-making
Real-time monitoring of slag entering the melt-
Improved product quality
Benefits
Capability of data analysis and process optimization
Notes:   بکارگیری دوربین‌های حرارتی و استفاده از بینایی ماشین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی.
  مزایای سیستم تشخیص سرباره مبتنی بر بینایی ماشین
  -پایش لحظه‌ای ورود سرباره به مذاب
  -افزایش دقت و یکنواختی تصمیم‌گیری
  -بهبود کیفیت محصول
  -قابلیت تحلیل داده و بهینه‌سازی فرآیند

## Slide 10
Online Estimation Of Clogging
online estimation of clogging probability in continuous casting
real time a decision support tool to the operator even before sending the ladle to the caster
chemical analysis
materials additions
temperature samples
processing
ladle transport times.
the model is able to identify 88% of clogged heats
Notes: تخمین آنلاین احتمال گرفتگی در ریخته‌گری پیوسته براساس پارامترهای زیر انجام میشود.
آنالیز شیمیایی
افزودنی‌های مواد
نمونه‌های دما
زمان حمل پاتیل.
نهایتا براساس آنالیز اطلاعات موجود میزان و نوع گرفتگی مشخص میشود. این مدل قادر به شناسایی ۸۸٪ از موارد گرفتگی نازل است.

## Slide 11
Rolling Mill

## Slide 12
An AI project at continuous pickling line #3 at Cherepovets Steel Mill and several machine learning models at the Kolpino production site of Mill 5000.
The performance of continuous pickling line #3 has improved by more than 6.5% and the productivity of the Mill 5000 line by 5.2%.
Delivered profit $18.9 million increases, up from $9.5 million in 2019 (a 98.9% increase).
Boosting pickling process
Notes: افزایش سرعت خطوط اسیدشویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در شرکت روسیه
heating furnaces
the transportation line
the four-high stand that controls the rolling process
The rolling speed is controlled by a complex of ML models

## Slide 13
Advanced Zinc Coating Control in Galvanizing Lines
Measuring input parameters and comparing them with existing datasets and using machine learning algorithms
use of a multivariable feedback controller for coating mass in hot dip galvanizing lines
An adaptive, nonlinear model of the air knives is recursively tuned online by the supervisory control level.
A multivariable Smith predictor is implemented for each strip side with a controller
Another synchronizer controller is in charge of coordinating the two multivariable controllers corresponding to each strip side
01
02
03
Control
Architecture
Notes: یک پیش‌بینی‌کننده اسمیت چند متغیره برای هر طرف نوار به همراه یک کنترل‌کننده، یک مدل تطبیقی ​​چاقوی هوا و یک تأخیر شبیه‌سازی‌شده که در سطح کنترل تنظیمی پیاده‌سازی شده است، پیاده‌سازی می‌شود. • یک کنترل‌کننده هماهنگ‌کننده دیگر مسئول هماهنگی دو کنترل‌کننده چند متغیره مربوط به هر طرف نوار است. • یک مدل تطبیقی ​​و غیرخطی از چاقوهای هوا به صورت بازگشتی به صورت آنلاین توسط سطح کنترل نظارتی تنظیم می‌شود.

## Slide 14
Advanced Zinc Coating Control in Galvanizing Lines
9% increase in average material processing speed
15% reduction in coating weight (about 1.3 kg of zinc per ton of material)
0.45–1.5% reduction in costs
Considering a plant producing 350 kTon per year and a zinc price
of 1700 €/kg, this leads to savings of 760 k € per year.
Benefits
Notes: معماری کنترل پوشش پیشرفته به طور منظم در کارخانه‌های دانیلی نصب می‌شود.
• استفاده از کنترل بخش منجر به کاهش نوسانات جرم پوشش و
• افزایش 9 درصدی سرعت متوسط ​​پردازش مواد
• کاهش 15 درصدی وزن پوشش (حدود 1.3 کیلوگرم روی به ازای هر تن ماده)
• کاهش 0.45 تا 1.5 درصدی هزینه‌ها
• با توجه به تولید 350 کیلوتن روی در سال و قیمت 1700 پوند بر کیلوگرم روی، این امر منجر به صرفه‌جویی 760 کیلوتن در سال می‌شود.

## Slide 15
There are various types of surface defects in the production process of steel products due to various reasons such as raw materials, equipment and processing technology.
These defects will have adverse effects on the appearance, corrosion resistance and fatigue strength of the product.
Surface inspection
Notes: نوع جدیدی از سیستم های بازرسی سطحی، مبتنی بر بینایی ماشین هستند. این سیستم ها بر مبنای پردازش تصویر، وجود دیتا ست جامع و الگوریتم های بادگیری ماشین، عیوب مختلف موجود در ورق ها را بررسی میکند این عیوب شامل، شکستگی، فرورفتگی، اعوجاج ناشی از غلتک و... را تشخیص داده و براساس دبتا ست موجود می تواند عیوب مختلف را شنانسایی کند. هر چه میزان دیتا ست جامع تر باشد، دقت تشخیص عیوب بیشتر خواهد بود. شرکت های مختلفی نظیر ISRA vision، Nippon steel ، Primetlas ، AMETEK از جله تولید کنندگن این محصولات هستند.

## Slide 16
SLAB MASTER
SIAS®
Steel Type | Surface Defect Types
Continuous Casting | Scabs, surface cracks, edge cracks, longitudinal cracks, transverse cracks, scratches, pitting/pockmarks, overheating/overburning, mechanical damage/indentations, rolled-in scale/oxide inclusions, laps/folds, seams, inclusions (non-metallic), blisters, surface porosity, oxidation marks.
Hot Strip | Scabs, edge cracks, scratches, pitting/pockmarks, rolled-in scale/oxide inclusions, overheating/overburning, laps/folds, mechanical damage/indentations, surface cracks, uneven thickness, inclusions, surface porosity, oxidation marks, tears/tearing.
Cold Strip | Scratches, pitting/pockmarks, roll marks, inclusions (non-metallic), surface cracks, edge cracks, oxidation marks, discoloration/staining, uneven surface/color changes, final process marks, fatigue cracks, surface roughness, laminations.
Surface inspection
Notes: خراش، سوراخ، ترک، حفره، پوسته، تاول، پوسته‌ی سطحی، لایه‌لایه شدن، خلل و فرج، ، خوردگی حفره‌ای، اثر غلتک، فرورفتگی، سرباره به‌دام‌افتاده
خراش، سوراخ، ترک، حفره، تاول، پوسته‌ی سطحی، لایه‌لایه شدن، لکه امولسیون، خوردگی حفره‌ای، پوسته اکسیدی، تغییر رنگ عملیات نهایی، فرورفتگی، زنگ‌زدگی، اثر غلتک، لکه سیاه ، اثر جوش سطحی، لکه،
ترک، پوسته سطحی، خراش، خوردگی حفره‌ای، لایه‌لایه شدن، اکسیداسیون، خط تیره، خراش، اثر غلتک، سوراخ، پوسته شدن، خوردگی حفره‌ای

## Slide 17
Smart cranes
real-time ladle tracking
Radar and laser positioning
automated crane scheduling
predictive thermal modelling engine
ABB Ability Smart Melt Shop has already been installed by JSW Steel Ltd, India’s leading steel company.
It is expected to increase the company’s EBITDA profit by around $2million per annum through 4% higher casting speeds
Notes: سیستم هوشمند سازی جرثقیل های سقفی به عنوان یکی از مهمترین اقدامامت در حمل و نقل هوشمند است . با استفاده از فناوری سیستم موقعیت یابی بلادرنگ، امکان آنالیز دقیق جرثقیل، کویل، و همچنین محل و حرکت سایر جرثقیل ها نیزرصد میشود که بااسفاده از اطلاعات موجود و به کمک دوربین ها و سنسورهای نصب شده برروی آن ها ، امکان تعیین موقعیت میسر خواهد شد .سپس با استفاده از الگوریتم های شبکه عصی امکان پیش بینی مسیر حرکت جرثقیل ها میسر خواهد شد

## Slide 18
Smart warehousing at Nippon Steel using RTLS & ML
1
2
3
4
Confirmation of land coil clearing and implantation
Grab and let Go coil safely
. Better visibility riding on real crane
Bird's eye view from directory above
Smart cranes
Notes: سیستم هوشمند سازی جرثقیل های سقفی به عنوان یکی از مهمترین اقدامامت در حمل و نقل هوشمند است . با استفاده از فناوری سیستم موقعیت یابی بلادرنگ، امکان آنالیز دقیق جرثقیل، کویل، و همچنین محل و حرکت سایر جرثقیل ها نیزرصد میشود که بااسفاده از اطلاعات موجود و به کمک دوربین ها و سنسورهای نصب شده برروی آن ها ، امکان تعیین موقعیت میسر خواهد شد .سپس با استفاده از الگوریتم های شبکه عصی امکان پیش بینی مسیر حرکت جرثقیل ها میسر خواهد شد

## Slide 19
Thank you for your attention